## Slide 1: Corso di Laurea Magistrale INGEGNERIA ROBOTICA E DELL’AUTOMAZIONE Corso di Robotica Modulo di Controllo dei Robot Tavole Applicative
Docente: Studente:
Prof. Antonio BICCHI Arianna GASPARRI
Prof. Giorgio GRIOLI

## Slide 2: Indice:
Manipolatore di Stanford
  Controllore PD con compensazione di Gravità
  Controllore Computed Torque
  Controllore Adaptive Computed Torque
  Confronti tra controllori

## Slide 3: Manipolatore di Stanford
Parametri del manipolatore:
m1 = m3 = 10 kg
m2 = 5 kg
m4 = m6 = 2 kg
m5 = 4 kg
d1 = d2 = d6 = 1 m
d3 = d4 = d5 = 0 m

## Slide 4: Manipolatore di Stanford
Tabella dei parametri secondo convenzione D-H
Link | ai | i | di | i
1 | 0 | -/2 | 0 | 1*
2 | 0 | /2 | d2 | 2*
3 | 0 | 0 | d3* | 0
4 | 0 | -/2 | 0 | *
5 | 0 | /2 | 0 | *
6 | 0 | 0 | d6 | *
Link | ai |  | di | 
1 | 0 |  | 0 | 
2 | 0 |  | d2 | 
3 | 0 | 0 | d3* | 0
4 | 0 |  | 0 | 
5 | 0 |  | 0 | 
6 | 0 | 0 | d6 | 
Il manipolatore di Stanford può essere scomposto in un manipolatore sferico, giunti 1, 2, 3, e un polso sferico, giunti 4, 5 e 6.
Inoltre i giunti si considerano ideali, privi di elasticità.

## Slide 5
Manipolatore di Stanford
CINEMATICA DIRETTA
A partire dalla tabella di D-H è possibile associare a ciascun giunto una terna destrorsa di riferimento e ricavare le matrici di trasformazione tra la terna i e la terna i+1.
Componendo le trasformazioni in assi correnti a partire dalla terna base fino alla terna dell’end-effector, si ottiene una mappa della cinematica
diretta che rappresenta la postura dell’organo terminale rispetto alla base.

## Slide 6
DINAMICA DIRETTA:
Il problema della dinamica diretta consiste nel determinare, per t > t0, le accelerazioni dei giunti (e quindi e ) risultanti dalle date coppie di giunti , una volta che le posizioni iniziali e le velocità iniziali sono note (stato iniziale del sistema).
DINAMICA INVERSA:
Il problema della dinamica inversa consiste nel determinare le coppie articolari che sono necessari per generare il movimento specificato dall'accelerazioni , velocità e posizioni .
Manipolatore di Stanford

## Slide 7
Manipolatore di Stanford
MATRICE DI INERZIA
MATRICE DELLE FORZE CENTRIFUGHE E DI CORIOLIS
Calcolata mediante i simboli di Christoffel
MATRICE GRAVITAZIONALE
B = (m(1)*(JpG1')*JpG1 + (JgG1')*rG1*I_f(m(1),d(1))*(rG1')*JgG1+...
m(2)*(JpG2')*JpG2 + (JgG2')*rG2*I_f(m(2),d(2))*(rG2')*JgG2+...
m(3)*(JpG3')*JpG3 + (JgG3')*rG3*I_f(m(3),q(3))*(rG3')*JgG3+...
m(4)*(JpG4')*JpG4 + (JgG4')*rG4*I_f(m(4),d(4))*(rG4')*JgG4+...
m(5)*(JpG5')*JpG5 + (JgG5')*rG5*I_f(m(5),d(5))*(rG5')*JgG5+...
m(6)*(JpG6')*JpG6 + (JgG6')*rG6*I_f(m(6),d(6))*(rG6')*JgG6);
G = -(m(1)*(JpG1')*g0 + m(2)*(JpG2')*g0 + m(3)*(JpG3')*g0 +...
m(4)*(JpG4')*g0 + m(5)*(JpG5')*g0 + m(6)*(JpG6')*g0);

## Slide 8
Manipolatore di Stanford
Controllore PD con compensazione di Gravità
A partire dalla posizione iniziale con velocità iniziale nulla,
si desidera raggiungere la posizione finale sempre con velocità nulla.
Le traiettorie desiderate sono state ottenute interpolando dalla posizione iniziale alla posizione
finale desiderata con un polinomio del terzo ordine del tipo
.

## Slide 9
Manipolatore di Stanford
Controllore PD con compensazione di Gravità
Per avere la convergenza a zero dell’errore angolare, è stato introdotto un errore sulla posizione iniziale pari a 0.1 rad.
I valori dei guadagni del controllore sono stati tarati sulla base del comportamento del sistema, il risultato è stato:

## Slide 10
Manipolatore di Stanford
Controllore PD con compensazione di Gravità

## Slide 11
Manipolatore di Stanford
Controllore Computed Torque
A partire dalla posizione iniziale con velocità iniziale nulla,
si desidera raggiungere la posizione finale sempre con velocità nulla.
Le traiettorie desiderate sono state ottenute interpolando dalla posizione iniziale alla posizione
finale desiderata con un polinomio del terzo ordine del tipo
.

## Slide 12
Manipolatore di Stanford
Controllore Computed Torque
Per avere la convergenza a zero dell’errore angolare, è stato introdotto un errore sulla posizione iniziale pari a 0.1 rad.
Non è stato necessario il tuning dei guadagni, poiché sufficienti delle matrici identità:

## Slide 13
Manipolatore di Stanford
Controllore Computed Torque

## Slide 14
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque
A partire dalla posizione iniziale con velocità iniziale nulla,
si desidera raggiungere la posizione finale sempre con velocità nulla.
Le traiettorie desiderate sono state ottenute interpolando dalla posizione iniziale alla posizione
finale desiderata con un polinomio del terzo ordine del tipo
.

## Slide 15
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque
Per avere la convergenza a zero dell’errore angolare, è stato introdotto un errore sulla posizione iniziale pari a 0.1 rad.
I valori dei guadagni del controllore sono stati tarati sulla base del comportamento del sistema, il risultato è stato:

## Slide 16
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque

## Slide 17
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque
Il regressore è stato calcolato estrapolando i parametri dinamici relativi alle masse di ciascun link dalle equazioni della dinamica, utilizzando come vettore dei parametri:
Inizializzando il vettore di parametri dinamici stimati come in modo che le masse avessero uno scostamento di +0.5 kg rispetto a quelle reali e per la scelta fatta della matrici R e Q si ottiene il seguente andamento dell’errore di stima.