## Slide 1: Corso di Laurea Magistrale INGEGNERIA ROBOTICA E DELL’AUTOMAZIONE Corso di Robotica Modulo di Controllo dei Robot Tavole Applicative
Docenti: Studente:
Prof. Antonio BICCHI Arianna GASPARRI
Prof. Giorgio GRIOLI

## Slide 2: Indice:
Manipolatore di Stanford
  Controllore PD con compensazione di Gravità
  Controllore Computed Torque
  Controllore Adaptive Computed Torque
  Confronto tra controllori
Granty crane
  Controllabilità e Osservabilità
  Feedback Linearization

## Slide 3: Manipolatore di Stanford
Parametri del manipolatore:
m1 = m3 = 10 kg
m2 = 5 kg
m4 = m6 = 2 kg
m5 = 4 kg
d1 = d2 = d6 = 1 m
d3 = d4 = d5 = 0 m

## Slide 4: Manipolatore di Stanford
Tabella dei parametri secondo convenzione D-H
Link | ai | i | di | i
1 | 0 | -/2 | 0 | 1*
2 | 0 | /2 | d2 | 2*
3 | 0 | 0 | d3* | 0
4 | 0 | -/2 | 0 | *
5 | 0 | /2 | 0 | *
6 | 0 | 0 | d6 | *
Link | ai |  | di | 
1 | 0 |  | 0 | 
2 | 0 |  | d2 | 
3 | 0 | 0 | d3* | 0
4 | 0 |  | 0 | 
5 | 0 |  | 0 | 
6 | 0 | 0 | d6 | 
Il manipolatore di Stanford può essere scomposto in un manipolatore sferico, giunti 1, 2, 3, e un polso sferico, giunti 4, 5 e 6.
Inoltre i giunti si considerano ideali, privi di elasticità.

## Slide 5
Manipolatore di Stanford
CINEMATICA DIRETTA
A partire dalla tabella di D-H è possibile associare a ciascun giunto una terna destrorsa di riferimento e ricavare le matrici di trasformazione tra la terna i e la terna i+1.
Componendo le trasformazioni in assi correnti a partire dalla terna base fino alla terna dell’end-effector, si ottiene una mappa della cinematica
diretta che rappresenta la postura dell’organo terminale rispetto alla base.

## Slide 6
DINAMICA DIRETTA:
Il problema della dinamica diretta consiste nel determinare, per t > t0, le accelerazioni dei giunti (e quindi e ) risultanti dalle date coppie di giunti , una volta che le posizioni iniziali e le velocità iniziali sono note (stato iniziale del sistema).
DINAMICA INVERSA:
Il problema della dinamica inversa consiste nel determinare le coppie articolari che sono necessarie per generare il movimento specificato dall'accelerazioni , velocità e posizioni .
Manipolatore di Stanford

## Slide 7
Manipolatore di Stanford
MATRICE DI INERZIA
MATRICE DELLE FORZE CENTRIFUGHE E DI CORIOLIS
Calcolata mediante i simboli di Christoffel
MATRICE GRAVITAZIONALE
B = (m(1)*(JpG1')*JpG1 + (JgG1')*rG1*I_f(m(1),d(1))*(rG1')*JgG1+...
m(2)*(JpG2')*JpG2 + (JgG2')*rG2*I_f(m(2),d(2))*(rG2')*JgG2+...
m(3)*(JpG3')*JpG3 + (JgG3')*rG3*I_f(m(3),q(3))*(rG3')*JgG3+...
m(4)*(JpG4')*JpG4 + (JgG4')*rG4*I_f(m(4),d(4))*(rG4')*JgG4+...
m(5)*(JpG5')*JpG5 + (JgG5')*rG5*I_f(m(5),d(5))*(rG5')*JgG5+...
m(6)*(JpG6')*JpG6 + (JgG6')*rG6*I_f(m(6),d(6))*(rG6')*JgG6);
G = -(m(1)*(JpG1')*g0 + m(2)*(JpG2')*g0 + m(3)*(JpG3')*g0 +...
m(4)*(JpG4')*g0 + m(5)*(JpG5')*g0 + m(6)*(JpG6')*g0);

## Slide 8
Manipolatore di Stanford
Nelle slide successive è mostrato il comportamento della dinamica libera del sistema, verificando che tutti e tre i controllori proposti siano in grado di reiettare un disturbo sullo stato iniziale e controllare a 0 l’errore.
In particolare è stato posto il vincolo per cui lo stato iniziale e finale siano uguali e poi è stato inserito un disturbo sullo stato iniziale pari a 0.1 rad per i giunti rotoidali e 0.1 m per il giunto prismatico.

## Slide 9
Manipolatore di Stanford
Reiezione di un disturbo sullo stato iniziale q0
Controllore PD con compensazione di Gravità
Di seguito è riportato l’andamento dell’errore nello spazio dei giunti e nello spazio operativo ottenuto per il controllo PD+G sulla dinamica libera del manipolatore descritto nelle slide precedenti.

## Slide 10
Manipolatore di Stanford
Reiezione di un disturbo sullo stato iniziale q0
Controllore PD con compensazione di Gravità
Di seguito è riportato l’andamento della coppia in ingresso ai giunti ottenuta per il controllo PD+G sulla dinamica libera del manipolatore descritto nelle slide precedenti.

## Slide 11
Manipolatore di Stanford
Reiezione di un disturbo sullo stato iniziale q0
Controllore Computed Torque
Di seguito è riportato l’andamento dell’errore nello spazio dei giunti e nello spazio operativo ottenuto per il controllo a coppia calcolata sulla dinamica libera del manipolatore descritto nelle slide precedenti.

## Slide 12
Manipolatore di Stanford
Reiezione di un disturbo sullo stato iniziale q0
Controllore Computed Torque
Di seguito è riportato l’andamento della coppia in ingresso ai giunti ottenuta per il controllo a coppia calcolata sulla dinamica libera del manipolatore descritto nelle slide precedenti.

## Slide 13
Manipolatore di Stanford
Reiezione di un disturbo sullo stato iniziale q0
Controllore Adaptive Computed Torque
Di seguito è riportato l’andamento dell’errore nello spazio dei giunti e nello spazio operativo ottenuto per il controllo a coppia calcolata adattivo sulla dinamica libera del manipolatore descritto nelle slide precedenti.

## Slide 14
Manipolatore di Stanford
Reiezione di un disturbo sullo stato iniziale q0
Controllore Adaptive Computed Torque
Di seguito è riportato, nell’immagine di sinistra, l’andamento della coppia in ingresso ai giunti ottenuto per il controllo a coppia calcolata adattivo sulla dinamica libera del manipolatore descritto nelle slide precedenti.
Nell’immagine di destra è riportato l’errore di adattamento dei parametri in presenza di un errore iniziale di 0.5 kg su ciascuna massa dei link.

## Slide 15
Manipolatore di Stanford
Nelle slide successive è mostrato il comportamento del sistema nel caso di inseguimento di traiettoria, utilizzando ancora una volta i controllori visti nelle slide precedenti.
A partire dalla posizione iniziale con velocità iniziale nulla, si desidera raggiungere la posizione finale sempre con velocità nulla.
Le traiettorie desiderate sono state ottenute interpolando dalla posizione iniziale alla posizione finale desiderata con un polinomio del terzo ordine del tipo , ottenendo il risultato dell’immagine riportata a lato.

## Slide 16
Manipolatore di Stanford
Controllore PD con compensazione di Gravità
I valori dei guadagni del controllore sono stati tarati sulla base del comportamento del sistema.

## Slide 17
Manipolatore di Stanford
Controllore Computed Torque
Non è stato necessario il tuning dei guadagni, poiché sufficienti delle matrici identità.

## Slide 18
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque
I valori dei guadagni del controllore sono stati tarati sulla base del comportamento del sistema.

## Slide 19
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque

## Slide 20
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque
Il regressore è stato calcolato estrapolando i parametri dinamici relativi alle masse di ciascun link dalle equazioni della dinamica, utilizzando come vettore dei parametri:
Inizializzando il vettore di parametri dinamici stimati come in modo che le masse fossero uguali a quelle reali e per la scelta fatta della matrici R e Q si ottiene il seguente andamento dell’errore di stima.

## Slide 21
Manipolatore di Stanford
Controllore Adaptive Computed Torque
Il regressore è stato calcolato estrapolando i parametri dinamici relativi alle masse di ciascun link dalle equazioni della dinamica, utilizzando come vettore dei parametri:
Inizializzando il vettore di parametri dinamici stimati come in modo che le masse avessero uno scostamento di +0.5 kg rispetto a quelle reali e per la scelta fatta della matrici R e Q si ottiene il seguente andamento dell’errore di stima.

## Slide 22
Manipolatore di Stanford
Confronto tra controllori

## Slide 23
Manipolatore di Stanford
Confronto tra controllori
Dall’immagine precedente è possibile concludere non c’è un controllore migliore degli altri, per quanto riguarda le coppie generate.
Analizzando gli errori nello spazio dei giunti però è facile notare come il miglior controllore sia quello a Coppia Calcolata, per il quale l’errore di annulla già dopo 15 s. Per il controllore PD con Compensazione di Gravità, non essendo presente una componente che pesi la derivata seconda della posizione desiderata , non è possibile annullare l’errore finale ai giunti, senza aggiungere una componente integrale al controllo stesso. Anche il controllore a Coppia Calcolata Adattivo
non è in grado di fare convergere a 0 l’errore di posizione angolare ai giunti, pur presentando un errore massimo di 0.01 rad, cioè circa 0.5°.

## Slide 24
Parametri del modello: l = 0.2 m
g = 9.81 m/s2
M = 0.548069759 kg
m1 = 0.088338025 kg
m2 = 0.022245336 kg
b1 = 0.1 b2 = 0.5
Granty crane
Un modello di carro-ponte è rappresentato nella figura a fianco e descritto dalle seguenti equazioni della dinamica:

## Slide 25
Granty crane
MODELLO DINAMICO:
A partire dalle equazioni della slide precedente, con semplici calcoli si ottengono le equazioni della dinamica del modello, scritte in forma standard che seguono, con vettore di stato:

## Slide 26
Granty crane
MODELLO DINAMICO:
È quindi possibile individuare il vettore delle funzioni di stato, delle funzioni di ingresso. Assumendo come uscita la posizione della massa del carico m1 nel piano x-y, è possibile scrivere il sistema nella forma:

## Slide 27
Granty crane
CONTROLLABILITA’
A partire dal Teorema di Chow, è stato verificato che il sistema fosse localmente accessibile, costruendo la distribuzione di accessibilità e verificando la condizione
nella quale:
La matrice ha rango 4 e quindi il sistema è localmente accessibile,
si riporta di seguito la matrice calcolata, nella quale è riportato un * in corrispondenza degli elementi non nulli:

## Slide 28
Granty crane
Il teorema di Chow è condizione necessaria e sufficiente per l’accessibilità, ma solo necessaria per la controllabilità,
perché il sistema sia anche controllabile è necessario verificare che sia soddisfatta a condizione:
Questa condizione risulta verificata dal sistema in esame e pertanto è possibile concludere che sia anche
localmente controllabile.

## Slide 29
Granty crane
OSSERVABILITA’
Per valutare l’osservabilità del sistema è stata costruita la codistribuzione di osservabilità e verificata la condizione:
per cui il sistema risulta localmente osservabile.
Per la scelta effettuata della funzione di uscita il rango della matrice risulta essere pari a 4 ,
è quindi possibile concludere che il sistema sia localmente osservabile,
si riporta di seguito la matrice calcolata, nella quale è riportato un * in corrispondenza degli elementi non nulli
e dalla quale sono state eliminate le righe completamente nulle:

## Slide 30
Granty crane
FEEDBACK LINEARIZATION
Il sistema verifica le condizioni:
per cui esistono un cambiamento di variabili e le funzioni di retroazione statica e tali da linearizzare il sistema.
Inoltre per la scelta fatta delle funzioni di uscita, il sistema ha grado relativo pari a 2, si procede quindi ad una linearizzazione approssimata del sistema.
Si ottiene quindi una nuova espressione per il sistema in forma linearizzata, nella quale le variabili complementari sono state scelte in modo da essere linearmente indipendenti dalle prime due e che la loro dinamica sia indipendente dall’ingresso .

## Slide 31
Granty crane
FEEDBACK LINEARIZATION - CONTROLLER
Per il sistema linearizzato è stato progettato un controllore di tipo PD, richiedendo che la posizione finale della massa di carico m1 avesse le seguenti componenti
, cioè richiedendo che all’istante finale il sistema abbia velocità lineare e angolare nulle e la posizione del carrello sia spostata di 3m a destra rispetto alla posizione iniziale, pur mantenendo l’angolo del carico nullo.

## Slide 32
Granty crane
FEEDBACK LINEARIZATION – CONTROLLER
I parametri del controllore sono stati impostati a per fare in modo l’andamento della variabile di uscita non presentasse sovraelongazioni, questo infatti in una situazione reale avrebbe comportato che la massa di carico sarebbe potuta andare a urtare contro ostacoli posti oltre la posizione finale desiderata.
Di seguito l’andamento della variabile di uscita e dell’errore otenuto:

## Slide 33
Granty crane
FEEDBACK LINEARIZATION – CONTROLLER
Di seguito è riportato l’andamento della variabile di stato e di ingresso. Come è possibile notare dal grafico che riporta l’evoluzione delle variabili di stato nel tempo, l’angolo di carico finale è nullo (linea blu) e la sua posizione lungo l’asse x è pari a 3m (linea gialla). Per quanto riguarda la forza applicata al carrello i valori risultano essere molto bassi, in accordo con la massa complessiva del modello, pari a circa 0.66 Kg

## Slide 34
Granty crane
Mantenendo lo stesso modello dinamico, è stata scelta come uscita la variabile di stato x e ripetuto lo studio della controllabilità e della osservabilità del sistema ottenuto.

## Slide 35
Granty crane
CONTROLLABILITA’
La modifica della funzione di uscita non comporta nessun cambiamento nello studio della controllabilità del sistema, poiché la matrice resta invariata, così come le funzioni di stato e di ingresso.
OSSERVABILITA’
Al contrario per valutare l’osservabilità del sistema è necessario calcolare la nuova codistribuzione di osservabilità e verificare se la condizione:
per cui il sistema risulta localmente osservabile risulta ancora verificata.

## Slide 36
Granty crane
Per la scelta effettuata della funzione di uscita il rango della matrice risulta essere pari a 3,
è quindi possibile concludere che il sistema NON sia localmente osservabile,
si riporta di seguito la matrice calcolata, nella quale è riportato un * in corrispondenza degli elementi non nulli
e dalla quale sono state eliminate le righe completamente nulle:
Risulta di immediato come il rango della matrice non possa essere pieno, in quanto questa presenta una colonna interamente nulla.

## Slide 37
Granty crane
Anche scegliendo come uscita la variabile di stato e ripetendo lo studio della osservabilità del sistema per cui:
il rango della matrice risulta essere pari a 3,
è quindi possibile concludere che il sistema NON sia localmente osservabile,
si riporta di seguito la matrice calcolata, nella quale è riportato un * in corrispondenza degli elementi non nulli
e dalla quale sono state eliminate le righe completamente nulle:

## Slide 38
Granty crane
Per la scelta effettuata della funzione di uscita il rango della matrice risulta essere pari a 3 ,
è quindi possibile concludere che il sistema NON sia localmente osservabile,
si riporta di seguito la matrice calcolata, nella quale è riportato un * in corrispondenza degli elementi non nulli
e dalla quale sono state eliminate le righe completamente nulle:
Risulta di immediato come il rango della matrice non possa essere pieno, in quanto questa presenta una colonna interamente nulla.

## Slide 39
Grazie per l’attenzione.